## Slide 1: 2장. 명령어: 컴퓨터 언어2
Computer Architecture

## Slide 2: 2.7 판단을 위한 명령어
if문, 반복문과 같이 제어의 흐름이 바뀌는 곳에서 사용
  분기 명령어
조건부 분기 (conditional branch) 명령어 (I-타입)
  조건이 참이면 레이블(Lable)의 위치로 이동
  beq rs, rt, L1 # if (rs == rt) branch to position L1
  bne rs, rt, L1 # if (rs != rt) branch to position L1
무조건부 분기 (Unconditional branch) 명령어(J-타입)
  j L1 # unconditional jump to positoin L1

## Slide 3: 2.7 If문 예제
조건부 분기 (conditional branch) 명령어
  beq register1, register2, L1
  bne register1, register2, L1
예제: If-then-else를 조건부 분기로 번역
  if (i==j) f=g+h; else f=g-h;
[답]
bne $s3,$s4,Else # go to Else if i≠j
add $s0,$s1,$s2 # f=g+h (skipped if i≠j)
j Exit # go to Exit
Else: sub $s0,$s1,$s2 # f=g-h (skipped if i=j)
Exit:

## Slide 4: 순환문 (Loops)
예제: while 순환문의 번역
  while (save[i]==k) i += 1;
  //i는 $s3, k는 $s5, 배열 save의 시작주소 $s6이고 4바이트 크기의 데이터
[MIPS code]
Loop: sll $t1,$s3,2 # Temp reg $t1 = 4*i
add $t1,$t1,$s6 # $t1 = address of save[i]
lw $t0,0($t1) # Temp reg $t0 = save[i]
bne $t0,$s5,Exit # go to Exit if save[i]≠k
addi $s3,$s3,1 # i = i + 1
j Loop # go to Loop
Exit:

## Slide 5: 다른 조건분기 명령어: slt(set on less than)
대소 비교 명령어
  slt $t0,$s3,$s4 # if($s3<$s4) then $t0=1
  # else $t0=0
  slti $t0,$s2,10 # if $s2<10 $t0=1;else $t0=0
Signed/Unsigned numbers
  signed number 인 경우, 부호비트를 확인해야 함
  unsigned number 인 경우,
    sltu, sltiu 명령어 사용
  Example
Slt $t0, $s0, $s1
Sltu $t1, $s0, $s1
$t0 ? 1
$t1 ? 0
$s0 = 1111 1111 … 1111 1111
$s1 = 0000 0000 … 0000 0001

## Slide 6: 2.8 하드웨어의 프로시저 지원
MIPS의 프로시저(Procedure)
  프로시저 실행
    매개변수를 프로시저가 접근할 수 있는 위치에 복사한다
    제어의 흐름을 프로시저로 넘긴다
    프로시저 수행을 위해 필요한 저장공간을 확보한다
    태스크를 수행
    프로시저 수행 결과를 호출자가 접근할 수 있는 위치로 복사
    프로시저를 호출한 위치로 제어의 흐름을 넘긴다
  프로시저 호출과 관련 있는 레지스터
    $a0~$a3: 매개변수 전달을 위한 레지스터
    $v0, $v1: 반환값을 위한 레지스터
    $ra: 복귀주소

## Slide 7: 2.8 하드웨어의 프로시저 지원
jr (jump register) 명령어
    jr $t0 # jump to the address specified
    # in a register($t0)
    # i.e. PC  $t0
jal (jump-and-link) 명령어
  jal ProcedureAddress # $ra  PC + 4,
  # PC  ProcedureAddress
프로시져에서 복귀
  jr $ra
  # $ra레지스터 값을 PC레지스터에 복사
Program Counter (PC)
Register containing the address of the instruction being executed

## Slide 8: 스택(Stack): 컴파일러에서 많은 레지스터가 필요한 경우
프로시저가 4개 초과의 매개변수, 혹은 2개 초과의 반환 값을 가지는 경우, 스택구조를 이용하여 전달
프로시저 호출 시, 호출자(caller) 프로시저에서 사용하던 레지스터 값을 유지해야 하는 경우
Stack: Last-in-first-out
  메모리에 스택구조를 이용하여 매개변수와 반환값 을 전달
  스택구조를 이용하여 호출자의 레지스터를 보호
  스택 포인터: $sp ($29)
    가장 최근 호출된 프로시저와 관련 있는 레지스터들의 메모리상의 주소 위치를 저장
    높은 주소에서 낮은 주소방향으로

## Slide 9: 프로시저 예제
C code
MIPS code
int leaf_example (int g, h, i, j) { int f; f = (g + h) - (i + j); return f; }
  g,h,i, and j are assigned to $a0, $a1, $a2, and $a3, respectively
  f is assigned to $s0 (hence, need to save $s0 on stack)
  Result in $v0
leaf_example:
addi $sp, $sp, -12 #adjust stack to make room for 3 items
sw $t1, 8($sp) #save register $t1 for use afterwards
sw $t0, 4($sp) #save register $t0 for use afterwards
sw $s0, 0($sp) #save register $s0 for use afterwards
add $t0, $a0, $a1 #t0 contains g+h
add $t1, $a2, $a3 #t1 contains i+j
sub $s0, $t0, $t1 #f = $t0 - $t1, which is (g+h) – (i+j)
add $v0, $s0, $zero #returns f($v0 = $s0+0)
lw $s0, 0($sp) #restore register $s0 for caller
lw $t0, 4($sp) #restore register $t0 for caller
lw $t1, 8($sp) #restore register $t1 for caller
addi $sp, $sp, 12 #adjust stack to delete 3 items
jr $ra #jump back to calling routine

## Slide 10: 프로시저에서의 레지스터
$t0~$t9
  임시로 저장할 값을 위해 사용하는 레지스터
  호출된(callee) 프로시저에서 보호할 필요 없음
  호출자(caller) 역시 $t0~$t9 레지스터는 보호될 꺼라고 기대하지 않음
$s0~$s7
  호출된 프로시저에서 사용시 이전 값을 보호해야함
  사용 전 스택에 저장, 프로시저 종료 전 복구

## Slide 11: 프로시저 예제
C code
MIPS code
int leaf_example (int g, h, i, j) { int f; f = (g + h) - (i + j); return f; }
  g,h,i, and j are assigned to $a0, $a1, $a2, and $a3, respectively
  f is assigned to $s0 (hence, need to save $s0 on stack)
  Caller does not expect $t0 and $t1 to be preserved
  Result in $v0
leaf_example:
addi $sp, $sp, -3 #adjust stack to make room for 1 items
sw $s0, 0($sp) #save register $s0 for use afterwards
add $t0, $a0, $a1 #t0 contains g+h
add $t1, $a2, $a3 #t1 contains i+j
sub $s0, $t0, $t1 #f = $t0 - $t1, which is (g+h) – (i+j)
add $v0, $s0, $zero #returns f($v0 = $s0+0)
lw $s0, 0($sp) #restore register $s0 for caller
addi $sp, $sp, 3 #adjust stack to delete 3 items
jr $ra #jump back to calling routine

## Slide 12: 메모리 사용
프로그램의 주소공간 (Address space)
Text : instructions, program binaries
Static data : global variable
  e.g., static variables in C, constant arrays and strings
  $gp initialized to address allowing ±offsets into this segment
Heap
  Place where dynamically allocated memory goes to
    linked list, tree …
  malloc() and free() in C
  Grows upward
Stack

## Slide 13: MIPS 레지스터 사용 관례
이름 | 번호 | 용도
$zero | 0 | the constant value 0
$at | 1 | reserved for assembler
$v0-$v1 | 2-3 | values for results and expression evaluation
$a0-$a3 | 4-7 | arguments
$t0-$t9 | 8-15, 24-25 | temporaries
$s0-$s7 | 16-23 | saved
$k0-$k1 | 26-27 | reserved for operating system
$gp | 28 | global pointer
$sp | 29 | stack pointer
$fp | 30 | frame pointer
$ra | 31 | return address
그림 2.14

## Slide 14: 명령어 요약
명령어 형식
  R-타입과 I-타입
자리이동 명령어
  sll, srl, sra, sllv, srlv, srav, rotr, rotrv
논리연산 명령어
  and, or, xor, nor, andi, ori, xori, lui
분기 및 점프 명령어
  beq, bne, j, jal, jr
  slt, slti, sltu, sltiu
데이터 전송 명령어
  lw, sw
  lh, sh
  lb, sb

## Slide 15: 32비트 수치 피연산자
I-타입 명령어에 저장할 수 있는 상수/주소의 크기는 16bit
  대부분의 상수는 작은 값을 사용하기 때문에 큰 문제는 없음
  하지만 32비트 상수가 필요하다면,
Load upper immediate(lui) 명령어
예제: 32 비트 상수의 로딩
lui $t0,255
$t0
0000 0000 0111 1101 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0111 1101 0000 1001 0000 0000
lui $s0, 61
ori $s0, $s0, 2304
0000 0000 0011 1101 0000 1001 0000 0000

## Slide 16: 분기와 점프 명령에서의 주소지정
J-타입 명령어 형식
직접 주소지정 (direct addressing mode)
  J 10000 # branch address = 10000
워드 어드레싱
  점프 명령어의 주소지정 방식
  정렬 제약  명령어 주소는 4의 배수  최하위 2 비트 = 00
  워드 주소
    실제 점프 주소 = 주소 * 4
  j 10000 # branch address = 40000
opcode | (워드) 주소
6 비트 | 26 비트

## Slide 17: 의사직접(Pseudodirect) 주소지정
점프 주소의 생성
  PC(program counter)의 상위 4 비트는 그대로
    228 B = 256 MB=약 6,400만 개 명령어 범위 내에서 점프 가능
  그 다음 26 비트는 명령어의 주소 필드에서
  최하위 2 비트는 00 그대로
PC | 명령어의 주소 필드 | 00
4 비트 | 26 비트 | 2 비트
4
32
26
32
00
op
(워드) 주소
jump 명령어:
점프 주소:
PC:
메모리

## Slide 18: PC 상대 (PC-relative) 주소지정
분기 주소 = (PC) + (분기 명령어의 주소 필드)*4
  분기 명령어의 주소 필드 = 변위(offset 또는 displacement)
  명령어의 변위는 워드 주소이므로 4를 곱한다.
  PC - 131068 ≤ 새 PC (즉, 분기 목적지 주소) ≤ PC + 131072
32

## Slide 19: 예제: 기계어에서 분기 변위
Loop의 주소 = 80000 일 때 기계어 코드는?
[답]
Loop: sll $t1,$s3,2 # Temp reg $t1 = 4*i
add $t1,$t1,$s6 # $t1 = address of save[i]
lw $t0,0($t1) # Temp reg $t0 = save[i]
bne $t0,$s5,Exit # go to exit if save[i]≠k
addi $s3,$s3,1 # i = i+1
j Loop # go to Loop
Exit:

## Slide 20: 예제: 아주 먼 거리로의 분기
beq $s0,$s1,L1를
  L1이 아주 멀어도 분기가 가능하도록 바꾸되 명령어 두 개 사용
[답]
    bne $s0,$s1,L2
    j L1
    L2 :

## Slide 21: MIPS 주소지정 방식
수치 주소지정(Immediate addressing)
  Operand가 명령어 범위내의 상수
레지스터 주소지정(Register addressing)
  Operand가 레지스터
베이스 또는 변위 주소지정
(Base or displacement addressing)
  Operand의 값을 특정 레지스터와 더해서
  메모리 주소를 나타낸다
PC 상대 주소지정(PC-relative addressing)
  Operand와 PC레지스터의 값을 더해서 분기위치를
  나타냄
의사직접 주소지정(Pseudodirect addressing)
  26비트의 주소를 PC의 상위비트와 더해서 분기위치를 나타냄

## Slide 22: 요약
명령어 의미 add $s1,$s2,$s3 $s1 = $s2 + $s3 sub $s1,$s2,$s3 $s1 = $s2 – $s3 lw $s1,100($s2) $s1 = 메모리[$s2+100] sw $s1,100($s2) 메모리[$s2+100] = $s1 bne $s4,$s5,L $s4≠$s5이면 다음 명령어의 위치는 L beq $s4,$s5,L $s4=$s5이면 다음 명령어의 위치는 L j Label 다음 명령어의 위치는 Label
명령어 형식
op rs rt rd shamt funct
op rs rt 16-비트 변위
op 26-비트 점프 주소
R
I
J

## Slide 23: 기계어의 해독
예제: 기계어 코드의 해독
  00AF8020hex
[답]
  0000 0000 1010 1111 1000 0000 0010 0000
  Opcode=000000 -> R 타입 명령어
Funct = 100000 -> add (그림 2.25 참조)
$5 = $a1, $15 = $t7, $16 = $s0 (그림 2.18 참조)
add $s0,$a1,$t7
000000 | 00101 | 01111 | 10000 | 00000 | 100000
op | rs | rt | rd | shamt | funct

## Slide 24: 2.18 결론
간단하게 하기 위해서는 규칙적인 것이 좋다.
  모든 명령어의 길이가 똑 같다.
  산술 명령어는 항상 레지스터 피연산자 세 개
  어떤 명령어 형식에서나 레지스터 필드의 위치가 일정
작은 것이 더 빠르다.
  레지스터 32개
좋은 설계에는 적당한 절충이 필요하다.
  명령어 내의 주소나 상수부는 클수록 좋으며 모든 명령어의 길이는 같은 것이 좋다는 두 요구사항을 적당히 절충하여 수용

## Slide 25: MIPS 명령어