## Slide 1: 2장. 명령어: 컴퓨터 언어1
Computer Architecture

## Slide 2: 2.1 서론
명령어 (Instruction)
  컴퓨터 언어의 단어
  컴퓨터가 실행할 수 있는 프로그램의 최소 단위
명령어 집합 구조 (Instruction Set Architecture: ISA)
  어떤 컴퓨터가 이해할 수 있는 모든 명령어들의 집합
  하드웨어/소프트웨어 사이의 인터페이스
Microarchitecture
ISA
Program
Algorithm
Problem
Circuits
Electrons

## Slide 3: 2.1 ISA vs. Microarchitecture
ISA
  하드웨어와 소프트웨어 사이의 인터페이스
  소프트웨어 개발자에게 스펙(specification)으로 제공
Microarchitecture
  설계 제한이나 목적에 맞게 ISA를 구현
  ISA의 조건을 맞추기만 하면 다양한 형태로 구형 가능함
    x86 ISA은 다양한 방식으로 구현됨: 286, 386, 486, Pentium, Core, ...
  내부 구현 정보는 소프트웨어 개발자에게 감춰짐
    Pipelining, Speculative execution, Memory access scheduling, ...

## Slide 4: 2.1 ISA: 컴퓨터의 언어
Instruction Set Architecture (or Instruction Set)
  프로세서가 이해할 수 있는 기본적인 명령어들의 집합
프로세서의 종류에 따라 ISA도 다름
  명령어 양식은 다를 수 있지만 비슷한 형식이다
    동시대 프로세서 개발기술의 유사성
    프로세서가 제공해야하는 일반적이고 기본적인 기능이 존재
  하나의 명령어를 배우면 다른 명령어 형식을 배우기 쉽다.
본 과목에서는 MIPS ISA를 다룬다
    다른 명령어 형식: ARMv7, ARMv8, Intel x86, Intel IA-64, IA-32, Sun SPARC, IBM POWER, DEC Alpha, AMD64, ...

## Slide 5: 2.2 하드웨어 연산
MIPS 산술 명령어 (Arithmetic Instructions)
  add a,b,c # a = b + c
  sub a,b,c # a = b - c
  3개의 피연산자(operand): 2개의 소스, 1개의 목적지
  모든 산술명령어는 같은 형태
예제: f=(g+h)-(i+j);
    add t0,g,h # t0 = g + h
    add t1,i,j # t1 = i + j
    sub f,t0,t1 # f = to - t1 = (g+h)-(i+j)
설계 원칙 1: 간단하게 하기 위해서는 규칙적인 것이 좋다.
  모든 명령어가 피연산자(operand)를 반드시 세 개씩 갖도록 제한
  피연산자의 개수가 가변적이면 하드웨어가 복잡

## Slide 6: 2.3 피연산자(Operands)
레지스터(register)
  프로세서 데이터패스에 있는 소규모의 데이터 저장장소
  MIPS 산술 명령어의 피연산자는 레지스터로 제한
MIPS 레지스터 (그림 2.14)
  32개 ($0 ~ $31)
  각 레지스터의 크기 = 32 비트 = 워드
  변수에 해당하는 레지스터 … $s0, $s1, $s2, … $s7
  임시 레지스터 … $t0, $t1, $t2, … $t9
설계 원칙 2: 작은 것이 더 빠르다.
  레지스터가 많으면 프로그래머/컴파일러는 편리하나
  전기 신호가 멀리 가야 하므로 클럭 사이클 시간이 길어진다.

## Slide 7: 예제: f=(g+h)-(i+j);
int f,g,h,i,j;
변수 f,g,h,i,j를 $s0,$s1,$s2,$s3,$s4에 할당
[답]
  add $t0, $s1, $s2 # register $t0 contains g+h
  add $t1, $s3, $s4 # register $t1 contains i+j
  sub $s0, $t0, $t1 # f gets $t0 - $t1

## Slide 8: 메모리 피연산자 (Memory Operands)
배열이나 구조체 같은 복잡한 자료구조
  레지스터 개수보다 훨씬 많은 데이터 원소
  레지스터가 아니라 메모리에 저장
메모리
  주소(address)와 데이터
  주소가 인덱스 역할을 하는
  큰 일차원 배열
데이터 전송 명령어
  적재: MIPS의 lw (load word) 명령어
    메모리에서 레지스터로 데이터를 가져온다.
  저장: MIPS의 sw (store word) 명령어
    레지스터 내용을 메모리에 넣는다.
그림 2.2

## Slide 9: 예제: 메모리 피연산자를 사용하는 치환문
g = h + A[5];
  A의 시작 주소  $s3
  int g, h, A[100];
[답]
  lw $t0, 5($s3) # $t0 gets A[5]
  # (actually wrong!)
    add $s1, $s2, $t0 # g = h + A[5]
 | ...
705 | A[5]
704 | A[4]
703 | A[3]
702 | A[2]
701 | A[1]
$s3=700 | A[0]
 | ...
그림 2.3

## Slide 10: 하드웨어/소프트웨어 인터페이스 (1/2)
기억장치(메모리) 주소지정은 바이트 단위
  워드(word): n 바이트, 프로세서의 종류에 따라 8, 16, 32, 64비트
  MIPS: 32비트 워드 (4바이트)
정렬 제약(alignment restriction)
  aka 메모리 정렬(memory alignment)
  데이터를 메모리에 저장할 때 항상
  데이터 크기의 정수배 번지에 저장
  그러므로 MIPS에서 워드의
  시작 주소는 항상 4의 배수
  정렬을 사용하면 데이터 전송이
  빨라진다.
0 1 2 3
정렬
비정렬
0
4
8
A
0
1
2
3
4
5
6
7
Address
Data
Misaligned!

## Slide 11: 하드웨어/소프트웨어 인터페이스 (2/2)
엔디언(endianness)
  Jonathan Swift의 소설 ‘걸리버 여행기’에서 유래
  빅 엔디언(big endian)
    제일 왼쪽, 즉 최상위(big end) 바이트 주소를 워드 주소로 사용
    MIPS, IBM S/360 and S/370, Motorola 680x0, SPARC, PA-RISC
  리틀 엔디언(little endian)
    제일 오른쪽, 즉 최하위(little end) 바이트 주소를 워드 주소로 사용
    Intel IA-32, DEC PDP 11, VAX-11, Alpha, Atmel AVR
Big-endian
Data
  Store “0x00112233” in memory
00
11
22
33
0
1
2
3
Address
Little-endian
Data
33
22
11
00
0
1
2
3
Address
0x 는 16진수라는 의미
0: 0: 0000
1: 1: 0001
2: 2: 0010
3: 3: 0011
4: 4: 0100
5: 5: 0101
6: 6: 0110
7: 7: 0111
8: 8: 1000
9: 9: 1001
10: A: 1010
11: B: 1011
12: C: 1100
13: D: 1101
14: E: 1110
15: F: 1111

## Slide 12: 적재 시의 엔디언
메모리 200 번지의 내용을 $s1에 적재
  lw $s1,200($zero)
리틀 엔디언: 최하위(little end) 바이트 주소를 워드 주소로 사용
199 | 
200 | 81
201 | C5
202 | 3B
203 | 02
204 | 
205 | 
빅 엔디언: 최상위(big end) 바이트 주소를 워드 주소로 사용
$s1 | 02 | 3B | C5 | 81
$s1 | 81 | C5 | 3B | 02

## Slide 13: 저장 시의 엔디언
$s1의 내용을 메모리 100 번지에 저장
  sw $s2,100($zero)
$s2 | 0000 0010 | 0011 1011 | 1100 0101 | 1000 0001
리틀 엔디언
99 | 
100 | 1000 0001
101 | 1100 0101
102 | 0011 1011
103 | 0000 0010
104 | 
105 | 
99 | 
100 | 0000 0010
101 | 0011 1011
102 | 1100 0101
103 | 1000 0001
104 | 
105 | 
빅 엔디언

## Slide 14: 예제: 적재와 저장을 사용한 번역
A[12] = h + A[8];
  A는 4-byte 자료형
  A의 시작 주소  $s3
  h  $s2
[답]
  lw $t0,32($s3) # Temporary reg. $t0 gets A[8]
  add $t0,$s2,$t0 # Temporary reg. $t0 gets h+A[8]
  sw $t0,48($s3) # Stores h+A[8] back into A[12]

## Slide 15: Register vs. Memory
레지스터의 읽기/쓰기가 메모리 보다 빠르다.
레지스터의 읽기/쓰기가 메모리 보다 적은 파워를 소비한다.
프로세서의 레지스터의 갯수 제한
메모리로의 접근은 load와 store 연산이 필요하다
컴파일러는 레지스터를 최대한 사용하려고 한다.

## Slide 16: 상수(contant) 또는 수치(Immediate) 피연산자
상수 피연산자
  x = x + 4;
  SPEC CPU2006 벤치마크 산술명령 피연산자의 절반 이상이 상수
레지스터 $s3에 상수 4를 더하는 코드
  lw $t0,AddrConstant4($s1) # $t0=constant 4
  add $s3,$s3,$t0 # $s3=$s3+$t0 ($t0=4)
더 빠른 방법
  addi(add immediate)명령어
  addi $s3,$s3,4 # $s3=$s3+4
자주 생기는 일을 빠르게 하라.
  상수 피연산자가 자주 사용되므로
  상수 피연산자를 사용하는 산술 명령어를 만든다.

## Slide 17: 상수(contant) 또는 수치(Immediate) 피연산자
상수 0
  상수 0은 연산에서 자주 사용됨
  MIPS는 레지스터 형태로 상수 0을 제공 $zero
  예) 레지스터값 복사
    add $t, $s1, $zero

## Slide 18: 2.4 부호있는(signed) 수와 부호없는(unsigned) 수
이진수 (Binary Integers)
01011000 00010101 00101110 11100111
  = 0 x 231 + 1 x 230 + 0 x 229 + … + 1 x 20
부호없는 정수 (Unsigned Binary Integers)
  모든 숫자가 양수라고 가정
  32 비트 워드는 0 ~ (232-1) 의 232개 숫자를 표시할 수 있다.
MSB (Most significant bit)
LSB (Least significant bit)

## Slide 19: 부호와 크기 (Sign and Magnitude) 표현
32 비트로 표현할 수 있는 숫자는 232 개
  양수와 음수를 함께 나타내려면
  그 중 절반(231 개)은 양수, 다른 절반 (231 개)은 음수여야 한다.
  0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000two = 0ten
  0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001two = 1ten
  …
  0111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111two = (231-1)ten
  1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000two = - 0ten
  1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001two = - 1ten
  1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0010two = - 2ten
  …
  1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1110two = - (231-2)ten
  1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111two = - (231-1)ten
문제점!
0이 두 개(낭비)
덧셈과 뺄셈을 계산하기 위해 부호를 별도 취급해야 함
6 + – 3 = 0110 + 1011
1 0001(???)

## Slide 20: Signed Binary Numbers
1의 보수(1’s complement)
  Negative number : X의 모든 비트를 반대로 한다 (1  0, 0  1) = X’
2의 보수(2’s complement)
  Negative number : X의 1의 보수 + 1 = X’ +1
00002 = 010
00012 = 110
00102 = 210
00112 = 310
01002 = 410
01012 = 510
01102 = 610
01112 = 710
11112 = -010
11102 = -110
11012 = -210
11002 = -310
10112 = -410
10102 = -510
10012 = -610
10002 = -710
00002 = 010
00012 = 110
00102 = 210
00112 = 310
01002 = 410
01012 = 510
01102 = 610
01112 = 710
11112 = -110
11102 = -210
11012 = -310
11002 = -410
10112 = -510
10102 = -610
10012 = -710
10002 = -810
6 – 3 = 0110 + 1100 = 0010 = 2 ???
6 – 3 = 0110 + 1100 + 1 = 0011 = 3
6 – 3 = 0110 + 1101 = 0011 = 3
carry

## Slide 21: 32 비트 수의 2의 보수
가장 큰 수: 01111…111two = (231-1)ten = 2,147,483,647ten
가장 작은 수: 10000…000two = -231ten = -2,147,483,648ten
  음수는 MSB 비트가 1
0 : +0와 -0가 없이 00000…000two 하나 뿐이다.
X=x31x30 … x2 x1x0이 나타내는 값
  부호 비트에는 -231을 곱하고, 나머지 비트들은 각각의 위치에 해당하는 양의 기수값을 곱한다.
  예) 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111
  = (-1x2^31)+(1x2^30)+(1x2^29)+…+(1x2^2)+(0x2^1)+(0x2^0)
  = -2,147,483,648 + 2,147,483,644 = -4

## Slide 22: 2의 보수 예제
4비트 2진수에 대한 보수 표현
의 2의 보수는?
10진수 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
양수 | 0000 | 0001 | 0010 | 0011 | 0100 | 0101 | 0110 | 0111 | 1000
음수 |  | 1111 | 1110 | 1101 | 1100 | 1011 | 1010 | 1001 | 1000
10진수 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8

## Slide 23: 부호 확장
n비트의 이진수를 m비트의 이진수로 변환 (m>n)
MSB 부호비트를 복사
  unsigned 는 0으로 확장
예제: 8비트 => 16비트
  +2: 0000 0010 => 0000 0000 0000 0010
  -2: 1111 1110 => 1111 1111 1111 1110
Signed load 명령어는 부호확장을 수행 함
  16비트 숫자를 32비트 레지스터에 불러올 때
  명령어: lb (load byte)
  부호확장을 수행하고 싶지 않으면 lbu 사용(load byte unsigned)

## Slide 24: 2.5 명령어의 컴퓨터 내부 표현
명령어는 이진수로 저장된다
  기계어
MIPS 명령어의 특징
  모든 MIPS 명령어는 32 비트이다
  명령어의 레이아웃을 명령어 형식(Instruction format)이라 한다
  여러개의 2진수 필드로 구성
  32개의 레지스터 구성 (5비트 필요)
MIPS 명령어 타입
  R-type
  I-type
  J-type

## Slide 25: 2.5 명령어의 컴퓨터 내부 표현
R(register) 타입 (=R 형식) 명령어
  op: 명령어가 실행할 연산의 종류 (opcode)
  rs, rt: 첫 번째와 두 번째 근원지(source) 피연산자 레지스터
  rd: 목적지(destination) 레지스터
  shamt(shift amount): 자리이동 양 (§2.6 참조)
  funct(function code): op 필드에서 연산의 종류를 표시하고 funct 필드에서는 그 중의 한 연산을 구체적으로 지정
    일반적으로 연산자 확장(opcode extension)이라 함
op | rs | rt | rd | shamt | funct
6 비트 | 5 비트 | 5 비트 | 5 비트 | 5 비트 | 6 비트

## Slide 26: 예제: MIPS 어셈블리 언어를 기계어로 변환
  add $t0,$s1,$s2 = add $8,$17,$18
op | rs | rt | rd | shamt | funct
6 비트 | 5 비트 | 5 비트 | 5 비트 | 5 비트 | 6 비트
0
$s1
$s2
$t0
0
32
0
17
18
8
0
32
000000
10001
10010
01000
00000
100000
000000100011001001000000001000002 = 0232402016

## Slide 27: I 타입 명령어
I(Immediate)-타입 명령어 형식
설계 원칙 3: 좋은 설계에는 적당한 절충이 필요하다.
  [예] MIPS 명령어
  모든 명령어의 길이를 같게 하되, 명령어 종류에 따라 형식은 다르게
op | rs | rt | Constant 또는 address
6 비트 | 5 비트 | 5 비트 | 16 비트

## Slide 28: I 타입 명령어
상수 연산과 Load/Store 연산 지원
  op: 명령어가 실행할 연산의 종류 (opcode)
  rs, rt: 첫 번째와 두 번째 근원지(source) 피연산자 레지스터
  constant: 상수 값
I-타입 명령어가 필요한 이유
  R-타입은 5비트 이상의 주소크기를 표현할 수 없다
  I-타입은 16비트의 주소크기를 표현 가능 (=±215=32768 bytes)
op | rs | rt | Constant 또는 address
6 비트 | 5 비트 | 5 비트 | 16 비트

## Slide 29: 예제: MIPS 어셈블리 언어를 기계어로 번역
op | rs | rt | Constant 또는 address
6 비트 | 5 비트 | 5 비트 | 16 비트
  lw $t0, 32($s3)
35
$s3
$t0
32
35
19
8
1000 1110 0110 1000 0000 0000 0010 00002 = 8E68002016
32
100011
10011
01000
0000 0000 0010 0000

## Slide 30: 기계어 예제
C코드를 MIPS 기계어로 변환
  A[300] = h + A[300]
  가정
    $t1: 배열 A의 주소
    $s2: h
MIPS 어셈블리어
MIPS 기계어
  lw $t0, 1200 ($t1) # temporary reg $t0 gets A[300]
  add $t0, $s2, $t0 # temporary reg $t0 gets h+A[300]
  sw $t0, 1200 ($t1) # back into A[300]

## Slide 31: MIPS 기계어
그림 2.6

## Slide 32: 2.6 논리연산 명령어

## Slide 33: 자리이동(Shift) 연산의 종류
X = x31x30 ∙∙∙ x0
논리 자리이동 (logical shift)
  Logical shift right (X) = 0x31x30 ∙∙∙ x1
  Logical shift left (X) = x30 ∙∙∙ x00
산술 논리이동 (arithmetic shift) (2의 보수의 경우)
  Arithmetic shift right (X) = x31x31x30 ∙∙∙ x1 (cf) 2
  Arithmetic shift left (X) = x30 ∙∙∙ x00 (cf) *2
순환 자리이동 (circular shift = rotate)
  Circular shift right (X) = x0x31x30 ∙∙∙ x1
  Circular shift left (X) = x30 ∙∙∙ x0x31

## Slide 34: MIPS의 자리이동 명령어
sll(shift left logical) ;funct = 000 000
srl(shift right logical);funct = 000 010
sra(shift right arithmetic);funct = 000 011
명령어 형식
  sll $t2, $s0, 4 # reg $t2 = reg $s0 << 4 bits
sllv(shift left logical variable),srlv,srav
  sllv $t2, $s0, $s1
op | rs | rt | rd | shamt | funct
0 | 0 | 16 | 10 | 4 | 0
op | rs | rt | rd | shamt | funct
6 비트 | 5 비트 | 5 비트 | 5 비트 | 5 비트 | 6 비트

## Slide 35: MIPS 논리연산 명령어 - AND
워드 내의 특정 비트 위치를 마스크(mask) 하는데 주로 사용
  특정 위치의 비트만 남기고 나머지 비트는 모두 0으로
  and $t0, $t1, $t2 # reg $t0 = reg $t1 & reg $t2
0000 0000 0000 0000 0000 1101 1100 0000
0000 0000 0000 0000 0011 1100 0000 0000
$t2
$t1
0000 0000 0000 0000 0000 1100 0000 0000
$t0

## Slide 36: MIPS 논리연산 명령어 - OR
특정 비트 값들을 워드로 합치는데 사용
  1값인 비트들을 모두 합칠 때
  or $t0, $t1, $t2 # reg $t0 = reg $t1 | reg $t2
0000 0000 0000 0000 0000 1101 1100 0000
0000 0000 0000 0000 0011 1100 0000 0000
$t2
$t1
0000 0000 0000 0000 0011 1101 1100 0000
$t0

## Slide 37: MIPS 논리연산 명령어 – NOT과 NOR
워드의 값들을 반전시킬 때 사용
  0은 1로, 1은 0으로
MIPS의 NOR는 3개의 피연산자(operands)가 필요
  a NOR b = NOT (a OR b)
0000 0000 0000 0000 0011 1100 0000 0000
1111 1111 1111 1111 1100 0011 1111 1111
$t0
  nor $t0, $t1, $zero # reg $t0 = ~ (reg $t1 | reg $zero)
$t1