## Slide 1: 4장. 프로세서1
Computer Architecture

## Slide 2: 4.1 서론
기본적인 MIPS 구현
핵심적인 MIPS 명령어 집합의 부분집합을 구현
  메모리 참조 명령어
    lw, sw
  산술-논리 명령어
    add, sub, AND, OR, slt
  분기 명령어
    Beq, j
두 가지 구현
  단순한 구현
  파이프라인 구현
Microarchitecture
ISA (Architecture)
Program/Language
Algorithm
Problem
Logic
Circuits
Runtime System
(VM, OS, MM)
Electrons
Computing System Stack
So far
From today

## Slide 3: 상용 프로세서 구조
Microarchitecture
  Intel Haswell

## Slide 4: Logic Design Basics
프로세서는 게이트(gate)라고 불리우는 논리 소자로 구성되어 있다
  AND, OR, NOT, NAND, XOR, XOR ...
  게이트는 트랜지스터로 구성
즉, 프로세서는 트랜지스터를 이용하여 구현한다.
  Intel Pentium 4 processor: 42,000,000 transistors
  Intel Xeon Haswell processor: 5,000,000,000 transistors

## Slide 5: MOS Transistor
MOS transistor (MOSFET)
  metal-oxide semiconductor
  전기적인 스위치(Electrical switch)
  gate 에 전압을 가하면 source와 drain을 연결
P-transistor: gate 0이면 on, gate 1이면 off
N-transistor: gate 1이면 on, gate 0이면 off

## Slide 6: CMOS: Complementary MOS
CMOS (Complementary MOS)
  2 가지 종류의 트랜지스터를 사용 (N-transistor and P-transistor)
  P-트랜지스터는 Vdd에 연결, N-트랜지스터는 Ground에 연결
  빠르다, 작다, 저전력, 신뢰성이 높음
NOT (Invertor)
NAND

## Slide 7: 논리회로
컴퓨터를 구성하는 전자회로는 물리적(physical) 신호인 전압과 전류로 구동
  전기가 흐름과 흐르지 않음을 2진수로 표현
  참(true)과 거짓(false)의 개념으로 표현할 수 있음
  논리값 참: 1, 논리 값 거짓: 0
  1과 0로 구성된 값을 다루는 회로: 논리회로
  논리회로: 조합논리회로 + 순차논리회로
조합논리 회로
  같은 입력 값에 대하여 항상 출력 값이 같은 회로
  입력 조합에 의해 출력이 결정
순차논리 회로
  같은 입력 값에 대하여 출력 값이 다르게 나올 수 있다
  내부기억소자의 값과 입력값의 조합에 의해 출력이 결정

## Slide 8: 조합논리회로 (Combinational Logic)
A
B
Y
  OR-gate
    Y = A + B
  NOT-gate
    Y = A’
  AND-gate
    Y = A ∙ B

## Slide 9: 조합논리회로 (Combinational Logic)
  NOR-gate (OR+NOT)
    Y = (A + B)’
  XOR
    Y = A ⊕ B = (A ∙B’)+(A’ ∙B)
  NAND-gate (AND+NOT)
    Y = (A ∙ B)’

## Slide 10: 조합논리회로 (Combinational Logic)
I0
I1
Y
M u x
S
A
B
Y
+
A
B
Y
ALU
F
  Adder
    Y = ADD (A, B)
  Multiplexer
    Y = S ? I1 : I0
  Arithmetic/Logic Unit
    Y = F(A, B)

## Slide 11: 정논리와 부논리
값 1(High)이 의미 있는 상태 값 0(Low)이 의미 있는 상태
신호 이름:
신호에 표시 없음 신호에 작은 동그라미(bubble, o) 표시
,
,

## Slide 12: 순차논리회로 (Sequential Logic)
    Sequential logics need some type of storage element to remember the past input values

## Slide 13: 기억소자(Storage Element)
Storage element
  0 혹은 1을 저장할 수 있는 기억 소자
Latch (래치)
  한 비트의 정보를 저장하는 기억 소자
  클럭 신호가 1인 동안 내부정보를 바꾼다
Flipflop (FF, 플립플롭)
  한 비트의 정보를 저장하는 기억 소자
  클럭 신호가 변할 때 내부 정보를 바꾼다
I
I
I

## Slide 14: 기억소자의 종류(FF)
CK | D | Q |  | CK | S | R | Q |  | CK | J | K | Q |  | CK | T | Q
↑ | 0 | 0 |  | ↑ | 0 | 0 | Q |  | ↑ | 0 | 0 | Q |  | ↑ | 0 | Q
↑ | 1 | 1 |  | ↑ | 0 | 1 | 0 |  | ↑ | 0 | 1 | 0 |  | ↑ | 1 | ~Q
 |  |  |  | ↑ | 1 | 0 | 1 |  | ↑ | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 
 |  |  |  | ↑ | 1 | 1 | NA |  | ↑ | 1 | 1 | ~Q |  |  |  | 
D-FF
SR-FF
JK-FF
T-FF
*NA: not allowed

## Slide 15: 기억소자 동작 예
latch
negative
positive

## Slide 16: 레지스터
여러 비트의 이진 정보를 저장하는 빌딩블록
여러 개의 플립플롭이 클럭을 공유하여 동시에 동작
D-FF을 이용한 4-bit 레지스터
D3
D2
D1
D0
Q3
Q2
Q1
Q0

## Slide 17: 프로세서 구현에 대한 개요
모든 명령어의 처음 두 단계는 다 같다.
1 단계
  명령어 인출 (instruction fetch)
    프로그램 카운터(PC)가 가리키는 메모리에서 명령어를 가져온다.
  PC = PC + 4
2 단계
  명령어 해독 (instruction decoding 또는 opcode decoding)
  레지스터 읽기 (register read)
3 단계부터는 명령어 종류에 따라 달라진다.
  명령어 실행 (instruction execution)
  Arithmetic, Memory access, Branch, ..

## Slide 18: 3 단계
j 명령어를 제외한 모든 명령어가 ALU 사용
메모리 참조 명령어 (lw,sw)
  주소 계산을 위하여 ALU 사용
    산술-논리 명령어 (add, sub, AND, OR, slt)
  연산 수행을 위하여 ALU 사용
분기 명령어 (beq)
  비교하기 위하여 ALU 사용

## Slide 19: 마지막 단계
메모리 참조 명령어
  sw: 데이터를 기록하기 위하여 메모리 접근
  lw: 데이터를 읽기 위하여 메모리 접근
  메모리에서 읽은 데이터를 레지스터에 저장
    산술-논리 명령어
  ALU의 연산 결과를 레지스터에 저장
분기 명령어 (beq)
  비교 결과에 따라 PC 값 결정
    같으면 PC에 새로운 값(분기 주소) 저장
    다르면 PC 값을 4만큼 증가(다음 명령어 주소)

## Slide 20: MIPS 부분집합 구현의 추상적 개관
  First steps (= frontend)
  Following steps (=backend)

## Slide 21: Datapath 예
add $t0, $s2, $t0
t0
s2
t0
$s2+$t0
add
Ex) add $t0, $s2, $t0
$s2
$t0
$s2+$t0
Datapath : Datapath elements (functional units) and their connection

## Slide 22: Datapath 예
lw $t0, 1200 ($t1)
t0
t1
1200
$t1+1200
add
Ex) lw $t0, 1200 ($t1)
$t1
MEM [$t1+1200]

## Slide 23: 멀티플렉서 (Multiplexor)
서로 다른 근원지에서 나온 데이터가 같은 유닛으로 갈 때
  데이터 선을 단순히 그냥 연결할 수는 없고
  멀티플렉서 사용

## Slide 24: MIPS 부분집합의 기본적 구현
Control : controls datapath elements and data flow between them to perform the operation for each instruction
Processor = Datapath + Control

## Slide 25: 4.3 데이터패스 만들기
명령어 인출을 위한 데이터패스 구성 요소
  명령어 메모리(Instruction memory)
    프로그램의 명령어 저장
    명령어 메모리는 읽기 전용(ROM)으로 취급 실제 컴퓨터는 읽기/쓰기 가능
      출력은 항상 입력 주소가 지정하는 위치의 내용(즉 명령어)이라고 가정
      읽기 제어신호는 필요 없다고 가정
  프로그램 카운터(Program Counter)
    실행 중인 명령어의 주소 저장
    클럭 사이클 끝에서 항상 쓰기가 행해지므로 쓰기 제어신호는 필요 없다.
  덧셈기
    입력 하나는 PC, 다른 하나는 32 비트 상수 4로 고정
    출력은 항 상 PC + 4

## Slide 26: 명령어 인출 데이터패스
Memory unit
  Separation of Instruction and Data memory
Register file
ALU
PC

## Slide 27: 명령어 인출(Instruction Fetch)
32-bit register
Increment by 4 for next instruction

## Slide 28: R-형식 명령어의 구현
R-타입 산술/논리 명령어
  예) add $t1, $t2, $t3
  두 개의 레지스터를 읽는다
  산술/논리연산 수행
  결과를 레지스터에 쓴다
주요 구성 요소

## Slide 29: 레지스터 파일(Register file)의 출력과 입력
2n-2
2n-1
2n-1
2n-2
출력부
입력부

## Slide 30: R-형식 명령어 데이터패스
레지스터 파일 (register file)
  출력 제어신호는 필요 없으나
  입력(즉 쓰기) 제어신호는 필요하다.
명령어
Write Data
Read Addr 1
Read Addr 2
Write Addr
레지스터 파일
Read
Data 1
Read
Data 2
ALU
오버플로
zero
ALU operation
RegWrite

## Slide 31: 메모리 참조 명령어의 실행 (Load/Store)
Load/Store 명령어 (예: lw $t1, offset($t2))
  베이스 레지스터 + 명령어의 16 비트 변위  유효 주소
  부호 확장: 명령어의 16 비트 변위 → 32 비트 ALU 입력
  sw: 레지스터 값을 메모리에 쓰기
  lw: 메모리에서 읽어온 값을 레지스터에 쓰기

## Slide 32: 저장(sw) 명령어 데이터패스
Write Data
Read Addr 1
Read Addr 2
Write Addr
레지스터 파일
Read
Data 1
Read
Data 2
오버플로
zero
ALU operation
RegWrite
데이터 메모리
Address
Write Data
Read Data
Sign-
Extend
MemWrite
MemRead
16
32
명령어
ALU

## Slide 33: 적재(lw) 명령어 데이터패스
Write Data
Read Addr 1
Read Addr 2
Write Addr
Read
Data 1
Read
Data 2
ALU
overflow
zero
ALU operation
RegWrite
Address
Write Data
Read Data
Sign-
Extend
MemWrite
MemRead
16
32
명령어
레지스터 파일
데이터 메모리

## Slide 34: 분기 명령어(beq)의 실행
Branch 명령어 (예: beq $t1, $t2, offset)
  두 레지스터를 읽는다
  ALU를 이용해서 두 레지스터 비교
    빼기 연산 후 0인지 검사
  (PC+4) + 부호 확장한 명령어의 16 비트 변위*4  분기 목적지 주소
    현재 명령어가 아니고 다음 명령어의 주소(PC+4)가 베이스
    변위*4를 구하기 위해 2 비트 왼쪽 자리이동
  비교 결과에 따라 PC 값 결정
  분기가 일어났다(branch taken)
    PC(new) = offset + PC (current) + 4
  일어나지 않았다(branch not taken)
    PC(new) = PC (current) + 4

## Slide 35: 분기 명령어 데이터패스
그림 4.9

## Slide 36: 자리이동 유닛과 부호확장 유닛의 구현
Shift
Left 2
b0
b1
b2
b3
b29
b30
b31
b0
b1
……
……
b29
b28
b27
0
0
Sign-
Extend
b0
b1
b2
b3
b15
b15
b15
…
……
b15
…
b15
……
b0
b1
b2
b3
b2

## Slide 37: 단일 데이터패스 만들기
단일 사이클 데이터패스 (single-cycle datapath)
  가장 간단한 데이터패스
  모든 명령어를 한 클럭 사이클 내에 실행
  어느 데이터패스 자원도 명령어 당 두 번 이상 사용될 수 없다.
  두 번 이상 사용할 필요가 있는 구성 요소는 필요한 만큼 여러 개 설치
    데이터 메모리와 별도의 명령어 메모리
다른 명령어들의 데이터패스 구성 요소 공유
  구성 요소의 입력에 여러 개의 연결 필요
  멀티플렉서를 이용하여 여러 입력 중 하나 선택
    제어신호 필요

## Slide 38: 예제: 데이터패스 구축
메모리 참조 명령어 데이터패스와 R-형식 명령어의 합병
그림 4.10

## Slide 39: MIPS 구조를 위한 단순한 데이터패스
그림 4.11